263. PTB-Seminar am 17. Nov. 2011 zur Stufenhöhen- und Schichtdickenmessung transparenter Resistmaterialien

In Mikrosystemen werden zunehmend neue Materialien eingesetzt, die sich beim dimensionellen Messen „nicht kooperativ“ verhalten. So werden, zum Beispiel, transparente und weiche Resistmaterialien auf Polymerbasis nicht nur zur Strukturierung von Mikrosystemen, sondern auch direkt als Material für Mikrosysteme eingesetzt. Bei der dimensionellen Qualitätskontrolle treten bei derartigen Systemen, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, unvermeidbare systematische Messabweichungen auf. Bei Tastschnittmessungen an Polymerstrukturen sind antastkraft- und verfahrgeschwindigkeitsabhängige Deformationen die Hauptursache für Messabweichungen.

Abb. 1 Stand der Technik für Stufenhöhenmessungen viskoser Materialien auf harten Substraten mit Tastschnittgeräten. Große Abweichungen der gemessenen Stufenhöhe dm treten auf, weil viskose Materialien stärker deformieren als die Substrate (ds << dvm).

Bei optischen Messungen führen die Transparenz der Schichten, die Absorption dünner Schichten sowie Phasensprünge an Ober- und Grenzflächen zu systematischen Messabweichungen.

Die TU Braunschweig und die PTB haben mit Partnern, unterstützt durch das BMWi-Verbundprojekt MesMik, Untersuchungen zu dieser Thematik durchgeführt und beabsichtigen, die Ergebnisse in eine Norm einfließen lassen. Im DIN Fachausschuss "Fertigungsmittel für Mikrosysteme" ist ein entsprechender Normentwurf unter der Nummer 32567 „Fertigungsmittel für Mikrosysteme – Ermittlung von Materialeinflüssen auf die Messunsicherheit in der optischen und taktilen dimensionellen Messtechnik“ erarbeitet worden.

Die wesentlichen Forschungsergebnisse, die umgesetzt werden sollen, sind der Nachweis antastkraft- und verfahrgeschwindigkeitsabhängiger Effekte beim taktilen Messen inhomogener Systeme, ein Verfahren zur Generierung von Referenzwerten mit Hilfe taktiler

| Abb. 2 Abweichung von gemessener und wahrer Schichtdicke d = dm – d für unterschiedliche Antastkräfte für drei Metalle (Aluminium, Gold, Kupfer) und zwei Polymer-Resistmaterialien (SU-8 und maP) | Abb. 3 Abweichung von gemessener und wahrer Schichtdicke d = dm – d für unterschiedliche Verfahrgeschwindigkeiten des Tastschnittgerätes für ein Polymer-Resistmaterial (SU-8) |
| --- | --- |

Messungen bei sehr kleinen Antastdrücken und die Modellierung der systematischen Abweichungen optischer und taktiler Oberflächenmessgeräte.

Die Norm soll Anwendern Hinweise darüber geben, bei welchen dimensionellen Messungen inhomogener Oberflächen systematische Abweichungen auftreten können, es beschreibt beispielhafte Prüfkörper, die zur Untersuchung dieser Effekte eingesetzt werden können und liefert Korrekturverfahren für Tastschnittgeräte und für optische Oberflächenmessgeräte.

Am 17. November 2011 findet zu dieser Thematik das 263. PTB-Seminar mit dem Titel „Topographische Dickenmessung transparenter Polymerschichten“ statt. Ergänzt werden die Vorträge durch Berichte aus Projekten auf nationaler und internationaler Ebene, die sich mit thematisch ähnlichen Fragestellungen befassen.

Die Veranstaltung endet mit einem Forum „Messtechnische Herausforderungen“, das Teilnehmern die Möglichkeit eröffnen soll, mit Ansprechpartnern für Messaufgaben, bei denen nicht kooperative Oberflächen zu Problemen führen, erste Gespräche über Problematiken und Lösungsmöglichkeiten zu führen.

263. PTB-Seminar 
Topographische Dickenmessung transparenter Polymerschichten

Do. 17. November 2011

PTB, Braunschweig, Seminarzentrum, Raum A

| 9:00 | Registrierung |
| --- | --- |
| 9:45 | Begrüßung (L. Koenders, Leiter des Fachbereichs Oberflächenmesstechnik der PTB) |
| 10:00 | Normprojekt DIN 32567 „Fertigungsmittel für Mikrosysteme – Ermittlung von Materialeinflüssen auf die Messunsicherheit in der optischen und taktilen dimensionellen Messtechnik“ U. Gengenbach (KIT, Karlsruhe) |
|  | Taktile Messverfahren |
| 10:30 | Tastschnittmessungen der Schichtdicke weicher Materialien auf harten Substraten Z. Li (PTB, Braunschweig) |
| 11:15 | Finite Element Modellierung von Tastschnittmessungen T. Peschel (IOF, Jena) |
| 12:00 | Verfahren zur Bestimmung von Tastspitzenradius und Antastkraft bei Tastschnittgeräten und Rastersondenmikroskopen U. Brand (PTB, Braunschweig) |
| 12:45 | Mittagessen |
| 13:45 | Modellierung von Ritzversuchen N. Schwarzer (SIO, Ummanz) |
|  | Optische Messverfahren |
| 14:30 | Optische Messungen der Schichtdicke transparenter Materialien R. Tutsch (TU Braunschweig) |
| 15:15 | Dicken- und Brechzahlbestimmung transparenter Schichten mittels Ellipsometrie A. Hertwig (BAM, Berlin) und I. Busch (PTB, Braunschweig) |
|  | Thematisch verwandte Projekte |
| 16:00 | BMBF-Projekt Optassyst „Anwenderorientierte Assistenzsysteme zum sicheren Einsatz optischer Abstandssensoren“ A. Beutler (Mahr GmbH, Göttingen) |
| 16:15 | EMRP-Projekt MeProVisc „Dynamical mechanical properties and long-term deformation behaviour of viscous materials“ Z. Li (PTB, Braunschweig) |
|  | Forum Messtechnische Herausforderungen |
| 16:30 | Teilnehmer können Proben „nicht kooperativer Oberflächen“ mitbringen und auftretende Messprobleme vorstellen. |
| 17:00 | Ende |